1-ая серия.

Все разъемы для диагностики расположены на правой стороне автомобиля в большой черной коробке. Крышку снять легко – для этого необходимо сначала снять переднюю крышку, под которой находятся реле, а затем и верхнюю крышку. Под ней располагаются ECU (блоки управления). Там, в порядке спереди назад, располагаются следующие ECU (в зависимости от комплектации): ECU гидроактивной системы I или II, ECU двигателя, ECU ABS. Разъемы для диагностики рассредоточены по всему отделению ECU и их можно определить по цвету. Разъемы для диагностики закрыты съемной крышкой.

Разъем для диагностики гидроактивной системы – синий.

Разъем для диагностики двигателя – зеленый (контакт 2).

Разъем для диагностики ABS – серый.

Разъем для диагностики кондиционера – черный.

2-ая серия.

Не уверен, с какого до которого времени использовался большой разъем для диагностики с 30 контактами. Разъем имеет 3 контакта в ширину и 10 контактов в длину, корпус разъема коричневого цвета. Контакты пронумерованы 1, 2, 3 сверху вниз и A, B, C … I, J слева направо.

Контакт для диагностики гидроактивной системы – E2.

Контакт для диагностики двигателя – C3.

Контакт для диагностики ABS – E1.

Контакт для диагностики кондиционера – F1.

Для считывания кодоав самодиагностики можно использовать следующую схему.

Если имеется разъем для диагностики с 30 контактами, то необхотим только провод для соединения контакта для диагностики с массой. Считывание будет происходить с помощью диагностической лампочки на панели приборов (если данный вариант не работает, всегда мжно вернуться к применению вышеописанной схемы).

Чтобы начать считывать коды:

1. Присоедините вышеуказанную схему с ключем в разомкнутом состоянии.

2. Включите зажигание

3. В течение 3-х секунд после этого замкните ключ на 3-5 секунд, затем снова разомкните его.

4. Появится код 12, сигнализирующий о начале процесса самодиагностики: диод мигнет сначала один раз и после паузы еще два раза.

5. Замкните ключ еще на 3-5 секунд, затем снова разомкните его.

6a. Далее, если в памяти имеются коды ошибок, последуют коды самодиагностики.

6b. Если в памяти больше нет кодов, то появится сигнал 11, указывающий на завершение процесса самодиагностики. Вспышка – пауза – вспышка.

7a. Повторяйте шаги 5 и 6 пока не пудут считаны все коды.
7b. После кода окончания дагностики вы можете очистить все коды.

Для очитски кодов ошибок из памяти:

1. Сначала все описанные выше коды.

2. После появления кода окончания дагностики замкните ключ ровно на 15 секунд.

3. Снова разомкните ключ.

4. Все имевшиеся в памяти коды стерты.

Вы также можете сотрете из памяти коды ошибок путем отключения аккумулятора на 10 (или более) минут. Этм способов вы не только очистите память от кодов, но и сотрете все «выученные» настройкм (например, двигателя) и ваернете систему к первоначальным заводским настройкам.

| Код | Описание | Следует проверить | Comp |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | ECU ABS (система Teves) | Система Teves состоит из двух отдельных модулей, на системы Bendix клапаны и ECU интегрированы в один узел |  |
| 11 | Окончание проверки |  | *** |
| 12 | Начало проверки |  | *** |
| 13 | Поступление тока на электронные клапаны | Удостоверьтесь, что сопротивление каждого электронного клапана составляет 2-4 Ом. Контакты 1, 2, 3, 4, 5 на 7-миконтактном разъеме против контакта 5 на 5-тиконтактном разъеме | 41 |
| 15 | Реле электроннх клапанов | Удостоверьтесь, что сопротивление между контактами 2 и 3 на 5-тиконтактном разъеме составляет 50-60 Ом | 41 |
| 21 | Реле электроннх клапанов | Удостоверьтесь, что сопротивление между контактами 2 и 3 на 5-тиконтактном разъеме составляет 50-60 Ом | 41 |
| 22 | Реле электроннх клапанов | Проверьте провода электронных клапанов на предмет коротких замыканий или нарушения контакта |  |
| 24 | Датчик заднего левого колеса | Удостоверьтесь, что R=1-1,4кОм (выпуска после 03.94 R=2,2-3,2кОм) между контактами ECU 15 и 32. | 157 |
| 25 | Датчик переднего правого колеса | Удостоверьтесь, что R=1-1,4кОм (выпуска после 03.94 R=2,2-3,2кОм) между контактами ECU 16 и 32. | 156 |
| 31 | Датчик заднего правого колеса | Удостоверьтесь, что R=1-1,4кОм (выпуска после 03.94 R=2,2-3,2кОм) между контактами ECU 17 и 32. | 158 |
| 32 | Датчик переднего левого колеса | Удостоверьтесь, что R=1-1,4кОм (выпуска после 03.94 R=2,2-3,2кОм) между контактами ECU 18 и 32. | 155 |
| 33 | Сигнал датчика левого заднего колеса | Проверьте сигнал, проверте зазор между датчиком и зубчатым кольцом, проверьте состояние зубъев зубчатого кольца. | 157 |
| 34 | Сигнал датчика правого переднего колеса | Проверьте сигнал, проверте зазор между датчиком и зубчатым кольцом, проверьте состояние зубъев зубчатого кольца. | 156 |
| 35 | Сигнал датчика правого заднего колеса | Проверьте сигнал, проверте зазор между датчиком и зубчатым кольцом, проверьте состояние зубъев зубчатого кольца. | 158 |
| 41 | Сигнал датчика левого переднего колеса | Проверьте сигнал, проверте зазор между датчиком и зубчатым кольцом, проверьте состояние зубъев зубчатого кольца. | 155 |
| 42 | Впуск правого переднего электронного клапана | Проверьте сопротивление электронного клапана между контактом 2 7-миконтактного разъема и контактом 5 5-тиконтактного разъема. | 41 |
| 43 | Выход правого переднего электронного клапана | Удостоверьтесь, что сопротивленик электронного клапана, измеряемое между контактом 4 7-миконтактного разъема и контактом 5 5-тиконтактного разъема, составляет 2-4 Ом. | 41 |
| 44 | Впуск левого переднего электронного клапана | Удостоверьтесь, что сопротивленик электронного клапана, измеряемое между контактом 3 7-миконтактного разъема и контактом 5 5-тиконтактного разъема, составляет 2-4 Ом. | 41 |
| 45 | Выход левого переднего электронного клапана | Удостоверьтесь, что сопротивленик электронного клапана, измеряемое между контактом 5 7-миконтактного разъема и контактом 5 5-тиконтактного разъема, составляет 2-4 Ом. | 41 |
| 51 | Задний электронный клапан | Удостоверьтесь, что сопротивленик электронного клапана, измеряемое между контактом 1 7-миконтактного разъема и контактом 5 5-тиконтактного разъема, составляет 2-4 Ом. | 41 |
| 55 | Ошибка памяти ECU |  | 140 |

| Код | Описание | Следует проверить | Comp |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | ECU ABS (система Bendix) | Система Teves состоит из двух отдельных модулей, на системы Bendix клапаны и ECU интегрированы в один узел |  |
| 11 | Окончание проверки |  | *** |
| 12 | Начало проверки |  | *** |
| 13 | Поступление тока на электронные клапаны |  |  |
| 15 | Реле электронных клапанов | Проверьте реле |  |
| 21 | Реле электронных клапанов | Проверьте реле |  |
| 22 | Реле электронных клапанов | Проверьте реле |  |
| 24 | Датчик заднего левого колеса | Измерьте сопрротивление между контактами 19 и 28 ECU. R=1-1,4 кОм (система Bendix) или R=2.2-3,2 кОм (система Bendix/Siemens). |  |
| 25 | Датчик переднего правого колеса | Измерьте сопрротивление между контактами 1 и 6 ECU. R=1-1,4 кОм (система Bendix) или R=2.2-3,2 кОм (система Bendix/Siemens). |  |
| 31 | Датчик заднего правого колеса | Измерьте сопрротивление между контактами 29 и 31 ECU. R=1-1,4 кОм (система Bendix) или R=2.2-3,2 кОм (система Bendix/Siemens). |  |
| 32 | Датчик переднего левого колеса | Измерьте сопрротивление между контактами 15 и 30 ECU. R=1-1,4 кОм (система Bendix) или R=2.2-3,2 кОм (система Bendix/Siemens). |  |
| 33 | Сигнал датчика левого заднего колеса | Проверьте сигнал, проверте зазор между датчиком и зубчатым кольцом, проверьте состояние зубъев зубчатого кольца. |  |
| 34 | Сигнал датчика правого переднего колеса | Проверьте сигнал, проверте зазор между датчиком и зубчатым кольцом, проверьте состояние зубъев зубчатого кольца. |  |
| 35 | Сигнал датчика правого заднего колеса | Проверьте сигнал, проверте зазор между датчиком и зубчатым кольцом, проверьте состояние зубъев зубчатого кольца. |  |
| 41 | Сигнал датчика левого переднего колеса | Проверьте сигнал, проверте зазор между датчиком и зубчатым кольцом, проверьте состояние зубъев зубчатого кольца. |  |
| 42 | Впуск правого переднего электронного клапана |  |  |
| 44 | Выход правого переднего электронного клапана |  |  |
| 45 | Впуск левого переднего электронного клапана |  |  |
| 51 | Выход левого переднего электронного клапана |  |  |
| 55 | Ошибка памяти ECU |  |  |

| Код | Описание | Следует проверить | Comp |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | ECU кондиционера (полностью автоматического, полуавтоматического с и без системы airco). |  |  |
| 11 | Окончание проверки. |  | *** |
| 12 | Начало проверки. |  | *** |
| 13 | Сигнал потенциометра положения клапана направления подачи воздуха. | Только на полностью автоматических системах; напряжение на черном контакте 3 должно изменяться с изменением положения воздуховода. | 710 |
| 14 | Короткое замыкание в потенциометре положения клапана направления подачи воздуха. |  | 710 |
| 15 | Сигнал потенциометра положения клапана рециркуляции воздуха. | Только на полностью автоматических системах; напряжение на черном контакте 4 должно изменяться с изменением положения задвижки рециркуляции. | 711 |
| 16 | Короткое замыкание в потенциометре положения клапана рециркуляции воздуха. |  | 711 |
| 17 | Неверная амплитуда сигнала положения клапана направления подачи воздуха. | Только на полностью автоматических системах. Электронный клапан на правой стороне центральной консоли. | 710 |
| 18 | Неверная амплитуда сигнала положения клапана регулировки холодного/горячего воздуха. | Только на полностью автоматических системах. Электронный клапан на левой стороне центральной консоли. | 700 |
| 21 | Сигнал потенциометра положения клапана регулировки холодного/горячего воздуха. | На полностью автоматических системах черный разъем 15, на всех других синий разъем 3. Сигнал должен меняться при изменении подожения регулятора температуры между отметками min и max. | 700 |
| 22 | Короткое замыкание в потенциометре положения клапана регулировки холодного/горячего воздуха. |  | 700 |
| 23 | Сигнал датчика температуры испарителя. | На полностью автоматических системах: между черным контактом 14 и черным контактом 1. На полуавтоматических системах: между синим контактом 2 и черным контактом 1. R=10k при 10C, 6k при 20C, 5k при 25C, 4k при 30C. | 912 |
| 24 | Короткое замыкание в датчике температуры испарителя. |  | 912 |
| 25 | Сигнал датчика внешней температуры. | В воздухозаборнике. На полностью автоматических системах: между черным контактом 13 и черным контактом 1. На полуавтоматических системах: между синим контактом 1 и черным контактом 1. R=20k при 10C, 12,5k при 20C, 10k при 25C, 8k при 30C. | 908 |
| 26 | Короткое замыкание в датчике внешней температуры. |  | 908 |
| 27 | Неверная амплитуда сигнала положения клапана рециркуляции воздуха. | Только на полностью автоматических системах. Электронный клапан на узле печки? | 711 |
| 31 | Сигнал датчика температуры салона. | На полностью автоматических системах: между черным контактом 10 и черным контактом 1. На полуавтоматических системах: между черным контактом 5 и черным контактом 1. R=20k при 10C, 12,5k при 20C, 10k при 25C, 8k при 30C. | 913 |
| 32 | Короткое замыкание в датчике температуры салона. |  | 913 |
| 33 | Нарушение сигнала мотора привода вентиляции салона. | Только на полуавтоматических системах. Если электромотор работает только на самой большой скорости, проверьта транзисторы в блоке управления мотором. | 681 |
| 34 | Короткое замыкание в проводке, подающей сигнал на мотор привода вентиляции. | Только на полуавтоматических системах. | 681 |
| 35 | Нарушение проводки мотора управления задвижкой подачи горячего/холодного воздуха. | На полностью автоматических системах: между черными контактами 6 и 7. На полуавтоматических системах: между синими контактами 9 и 10. R=50 Ом | 700 |
| 36 | Короткое замыкание в проводке мотора управления задвижкой подачи горячего/холодного воздуха. | См. Ошибку 35. Типичной причиной является износ щеток мотора, что приводит к короткому замыканию. Можно исправить придав щеткам форму (например, ножом). | 700 |
| 41 | Нарушение сигнала потенциометра скорости вентилятора. | Только на полуавтоматических системах. Визуально осмотрите дорожку потенциометра на печатной плате. | 183 |
| 42 | Короткое замыкание в сигнале потенциометра скорости вентилятора. | Только на полуавтоматических системах. Визуально осмотрите дорожку потенциометра на печатной плате. | 183 |
| 43 | Нарушение сигнала потенциометра положения регулятора температуры. | Только на полуавтоматических системах. Визуально осмотрите дорожку потенциометра на печатной плате. | 182 |
| 44 | Короткое замыкание в сигнале потенциометра положения регулятора температуры. | Только на полуавтоматических системах. Визуально осмотрите дорожку потенциометра на печатной плате. | 182 |

| Код | Описание | Следует проверить | Comp |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | ECU XM Magneti Marelli G5 | XM 2.0 RDZ XU10M с одноточечным впрыском XM 2.0 R6A XU10J2 с одноточечным впрыском (с ‘91) | *** |
| 11 | Окончание проверки. |  | *** |
| 12 | Начало проверки. |  | *** |
| 13 | Датчик температуры воздуха инжектора. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55C. | 907 |
| 14 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55, 230 при 90C. | 909 |
| 21 | Потенциометр оси дроссельной заслонки. | 4,5В при полной амплитуде на контакте 2 | 770 |
| 22 | Привод холостого хода/регулятор скорости холостого хода. |  | 432 |
| 23 | Неисправность управления холостым ходом. |  |  |
| 31 | Автоматическая регулировка состава смеси (воздух/топливо). | Слишком быстрый кислородный датчик/ламбда зонд (для устранения отсоедините нагревательный элемент) | 900 |
| 33 | Датчик давления воздуха во впускном коллекторе. | 0,25 В при 170 hPa, 4,8 В при 1040 hPa между контактами 9 и 12 (масса) ECU. | 903 |
| 34 | Выпускной клапан бочки (активный угольный фильтр) ? |  | 430 |
| 41 | Датчик скорости двигателя | 345 Ом между контаками 14 и 31. Проверьте изолированность от массы. | 152 |
| 42 | Инжектор | Проверьте сопротивление инжектора. 1.5 Ом | 570 |
| 45 | Катушка зажигания 1-4 | Проверьте напряжение между контактом 1 и массой, оно должно составлять +12 В. Удостоверьтес, что сопротивление основной обмотки составляет 1,4 Ом (между контактом 2 и 4 на катушке), а вспомогательной 8,6 кОм (Valeo) или 14 кОм (Bosch). |  |
| 52 | Узлы, отвечающие за состав смеси. | Утечка во впускном или выпускном коллекторе или неисправность ламбда зонда |  |
| 54 | Неисправность ECU |  | 142 |
| 57 | Катушка зажигания 2-3 | Проверьте напряжение между контактом 2 и массой, оно должно составлять +12 В. Удостоверьтес, что сопротивление основной обмотки составляет 1,4 Ом (между контактом 2 и 4 на катушке), а вспомогательной 8,6 кОм (Valeo) или 14 кОм (Bosch). |  |

| Код | Описание | Следует проверить | Comp |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | ECU XM Bosch Motronic MP3.1 | XM 2.0 RFZ XU10J2/Z с многоточечным впрыском (до июня 93) | *** |
| 11 | Окончание проверки. |  | *** |
| 12 | Начало проверки. |  | *** |
| 13 | Датчик температуры воздуха инжектора. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55C. | 907 |
| 14 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55, 230 при 90C. | 909 |
| 21 | Потенциометр оси дроссельной заслонки. | 0,5В в закрытом положении, 4,5В при полнстю открытой заслонке (минимум) | 770 |
| 22 | Привод холостого хода/регулятор скорости холостого хода. |  | 432 |
| 31 | Автоматическая регулировка состава смеси (воздух/топливо). | Проверьте ламбда зонд, впускной и выпускной коллекторы на предмет утечек, давление топлива, топривные инжекторы, свечи зажигания, фильтрующий элемент воздушного фильтра, компрессию. | 900 |
| 33 | Датчик давления воздуха во впускном коллекторе. | Объединен в один узел с ECU и его нельзя проверить. Проверьте вакуумную трубку, ведущую к ECU. |  |
| 34 | Выпускной клапан бочки (активный угольный фильтр) ? |  | 430 |
| 41 | Датчик скорости двигателя | 245 Ом между контаками 23 и 25. Проверьте изолированность от массы. | 152 |
| 51 | Ламбда зонд | При работающем и прогретом двигателе напряжение между контактами 24 и 8 должно постоянно колебаться от 0 до 1 В. | 900 |
| 52 | Узлы, отвечающие за состав смеси. | Утечка во впускном или выпускном коллекторе или неисправность ламбда зонда. |  |
| 53 | Подача тока на датчик | Контакты 16 и 5 должны быть соединены с массой. На контакте 12 должно иметься 12 В. |  |
| 54 | Неисправность ECU |  | 142 |

| Код | Описание | Следует проверить | Comp |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | ECU XM Bosch Motronic MP3.2 | XM 2.0 Turbo RGY XU10J2T/Z/L/L3 с многоточечным | *** |
| 11 | Окончание проверки. |  | *** |
| 12 | Начало проверки. |  | *** |
| 13 | Датчик температуры воздуха инжектора. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55C. | 907 |
| 14 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55, 230 при 90C. | 909 |
| 21 | Потенциометр оси дроссельной заслонки. | 0,5В в закрытом положении, 4,5В при полнстю открытой заслонке (минимум) | 770 |
| 22 | Привод холостого хода/регулятор скорости холостого хода. |  | 432 |
| 31 | Автоматическая регулировка состава смеси (воздух/топливо). | Проверьте ламбда зонд, впускной и выпускной коллекторы на предмет утечек, давление топлива, топривные инжекторы, свечи зажигания, фильтрующий элемент воздушного фильтра, компрессию. | 900 |
| 33 | Датчик давления воздуха во впускном коллекторе. | Объединен в один узел с ECU и его нельзя проверить. Проверьте вакуумную трубку, ведущую к ECU. |  |
| 34 | Выпускной клапан бочки (активный угольный фильтр) ? |  | 430 |
| 41 | Датчик скорости двигателя | 330 Ом между контаками 48 и 49. Проверьте изолированность от массы. | 152 |
| 43 | Узлы, отвечающие за детонацию. | Предусмотренное октановое число топлива, механическое состояние узлов двигателя. |  |
| 44 | Датчик детонации | Проверьте крепление датчика (должен быть затянут с моментом 20Нм). | 150 |
| 51 | Ламбда зонд | При работающем и прогретом двигателе напряжение между контактами 28 и 10 должно постоянно колебаться от 0 до 1 В. | 900 |
| 52 | Узлы, отвечающие за состав смеси. | Утечка во впускном или выпускном коллекторе или неисправность ламбда зонда. |  |
| 53 | Подача тока на датчик |  |  |
| 54 | Неисправность ECU |  | 142 |
| 65 | Цилиндр датчика ? |  |  |
| 71 | Топливный инжектор 1 | Проверьте сопротивлене инжекторов. Должно составлять 16 Ом каждый. |  |
| 72 | Топливный инжектор 2 | Проверьте сопротивлене инжекторов. Должно составлять 16 Ом каждый. |  |
| 73 | Топливный инжектор 3 | Проверьте сопротивлене инжекторов. Должно составлять 16 Ом каждый. |  |
| 74 | Топливный инжектор 4 | Проверьте сопротивлене инжекторов. Должно составлять 16 Ом каждый. |  |

| Код | Описание | Следует проверить | Comp |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | ECU XM Bosch Motronic MP5.1 | XM 2.0 RFZ XU10J2/Z с многоточечным впрыском (с июля 93) | *** |
| 11 | Окончание проверки. |  | *** |
| 12 | Начало проверки. |  | *** |
| 13 | Датчик температуры воздуха инжектора. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55C. | 907 |
| 14 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55, 230 при 90C. | 909 |
| 21 | Потенциометр оси дроссельной заслонки. | 0,5В в закрытом положении, 4,5В при полнстю открытой заслонке (минимум) | 770 |
| 22 | Привод холостого хода/регулятор скорости холостого хода. |  | 432 |
| 31 | Автоматическая регулировка состава смеси (воздух/топливо). | Проверьте ламбда зонд, впускной и выпускной коллекторы на предмет утечек, давление топлива, топривные инжекторы, свечи зажигания, фильтрующий элемент воздушного фильтра, компрессию. | 900 |
| 33 | Датчик давления воздуха во впускном коллекторе. | Объединен в один узел с ECU и его нельзя проверить. Проверьте вакуумную трубку, ведущую к ECU. | 903 |
| 34 | Выпускной клапан бочки (активный угольный фильтр) ? |  | 430 |
| 41 | Датчик скорости двигателя | 320-340 Ом между контаками 11 и 30. Проверьте изолированность от массы. | 152 |
| 42 | Топливные инжекторы | Проверьте сопротивлене всех инжекторов. Должно составлять 16 Ом каждый. | 570 |
| 51 | Ламбда зонд | При работающем и прогретом двигателе напряжение между контактами 28 и 10 должно постоянно колебаться от 0 до 1 В. | 900 |
| 52 | Узлы, отвечающие за состав смеси. | Утечка во впускном или выпускном коллекторе или неисправность ламбда зонда. |  |
| 53 | Подача тока на датчик | Контакты 19, 2 и 14 должны быть соединены с массой. На контактах 18, 37 должно иметься +10-15,5 В (+ аккумулятора). |  |
| 54 | Неисправность ECU |  | 142 |

| Код | Описание | Следует проверить | Comp |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | ECU XM Bosch Motronic MP5.1.1 | XM 2.0 RFМ XU10J4R/L/L3 (16V) с многоточечным впрыском. | *** |
| 11 | Окончание проверки. |  | *** |
| 12 | Начало проверки. |  | *** |
| 13 | Датчик температуры воздуха инжектора. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55C. | 907 |
| 14 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55, 230 при 90C. | 909 |
| 21 | Потенциометр оси дроссельной заслонки. | 0,5В в закрытом положении, 4,5В при полнстю открытой заслонке (минимум) | 770 |
| 22 | Привод холостого хода/регулятор скорости холостого хода. |  | 432 |
| 27 | Датчик скорости автомобиля | R(датчика)=300 Ом, при движении – зависящий от скорости сигнал на контакте 9 | 154 |
| 31 | Автоматическая регулировка состава смеси (воздух/топливо). | Проверьте ламбда зонд, впускной и выпускной коллекторы на предмет утечек, давление топлива, топривные инжекторы, свечи зажигания, фильтрующий элемент воздушного фильтра, компрессию. | 900 |
| 33 | Датчик давления воздуха во впускном коллекторе. | Объединен в один узел с ECU и его нельзя проверить. Проверьте вакуумную трубку, ведущую к ECU. | 903 |
| 34 | Выпускной клапан бочки (активный угольный фильтр) ? |  | 430 |
| 41 | Датчик скорости двигателя | 320-340 Ом между контаками 11 и 30. Проверьте изолированность от массы. | 152 |
| 42 | Топливные инжекторы | Проверьте сопротивлене всех инжекторов. Должно составлять 16 Ом каждый. | 570 |
| 43 | Узлы, отвечающие за детонацию. | Предусмотренное октановое число топлива, механическое состояние узлов двигателя. |  |
| 44 | Датчик детонации | Проверьте крепление датчика (должен быть затянут с моментом 20Нм). | 150 |
| 51 | Ламбда зонд | При работающем и прогретом двигателе напряжение между контактами 28 и 10 должно постоянно колебаться от 0 до 1 В. | 900 |
| 52 | Узлы, отвечающие за состав смеси. | Утечка во впускном или выпускном коллекторе или неисправность ламбда зонда. |  |
| 53 | Подача тока на датчик | Контакты 19, 2 и 14 должны быть соединены с массой. На контактах 18, 37 должно иметься +10-15,5 В (+ аккумулятора). |  |
| 54 | Неисправность ECU |  | 142 |

| Код | Описание | Следует проверить | Comp |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | ECU XM V6 Fenix 3B |  | *** |
| 11 | Окончание проверки. |  | *** |
| 12 | Начало проверки. |  | *** |
| 13 | Датчик температуры воздуха инжектора. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55C. | 907 |
| 14 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. | 4k при 10C, 2,5k при 20C, 680 при 55, 230 при 90C. | 909 |
| 15 | Реле бензонасоса |  | 807 |
| 21 | Потенциометр оси дроссельной заслонки. | 4,5В при полнстю открытой заслонке (максимум) | 770 |
| 22 | Привод холостого хода/регулятор скорости холостого хода. |  | 432 |
| 24 | Значеине потенциометра оси дроссельной заслонки при холостом ходе. | 0,5 +/- 0,1 В между контактами 9 и 17 (масса) | 770 |
| 27 | Датчик скорости автомобиля | R(датчика)=300 Ом, при движении –1,5 В на контакте 3 | 154 |
| 31 | Автоматическая регулировка состава смеси (воздух/топливо). | Слишком быстрый кислородный датчик/ламбда зонд (для устранения отсоедините нагревательный элемент). | 900 |
| 33 | Датчик давления воздуха во впускном коллекторе. | 400 Па = 2,5 В; 600 Па = 1,25 В меджу контактами 33 и 17 (масса) | 903 |
| 34 | Выпускной клапан бочки (активный угольный фильтр) ? |  | 430 |
| 36 | Реле нагревательного элемента ламбда зонда |  | 818 |
| 41 | Датчик скорости двигателя | 330 Ом между контаками 11 и 28. Проверьте изолированность от массы. | 152 |
| 42 | Топливные инжекторы | 14 Ом на каждом инжекторе (2-3 Ом между контактами 20/21 и 30). | 570 |
| 43 | Узлы, отвечающие за детонацию. | Предусмотренное октановое число топлива, механическое состояние узлов двигателя. |  |
| 44 | Передний датчик детонации |  | 150 |
| 51 | Ламбда зонд | При работающем и прогретом двигателе напряжение между контактами 30 и 32 (масса) должно постоянно колебаться от 0 до 1 В. | 900 |
| 52 | Узлы, отвечающие за состав смеси. | Утечка во впускном или выпускном коллекторе. |  |
| 53 | Подача тока на датчик | 10-15,5 В между контактом ECU 4 и массой (контакт 1). |  |
| 54 | Неисправность ECU |  | 142 |
| 56 | Не введен код противоугонной системы |  | 176 |
| 62 | Задний датчик детонации |  | 151 |
| Код | Описание | Комп |
| **** | ECU XM V6 Fenix 3B (активация узлов) | **** |
|  | Происходит активация узлов |  |
| 91 | Активация реле топливного насоса | 807 |
| 92 | Активация топливных инжекторов | 570 |
| 93 | Активация привода холостого хода | 432 |
| 94 | Активация выпускного клапана бочки ? | 822 |
| 95 | Активация реле компрессора Airco | 822 |
| **** | ECU XM V6 Fenix 3B (регулировка состава смеси) | **** |
| 11 | Обогатить смесь |  |
| 22 | Обеднить смесь |  |
| 33 | Запуск программы |  |
| 99 | Достигнут венхний или нижний предел |  |
| *** | ECU XM V6 Fenix 3B (регулировка угла опережения зажигания) |  |
| 11 | Опережение на 2 градуса |  |
| 12 | Опережение на 4 градуса |  |
| 13 | Опережение на 6 градусов |  |
| 14 | Опережение на 8 градусов |  |
| 19 | Настройки по умолчанию |  |
| 22 | Запуск программы |  |
| 99 | Достигнут венхний или нижний предел |  |

| Код | Описание | Следует проверить | Comp |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | ECU Гидроактивной подвески Hydroactive I/II | Контакты на версиях НI и НII полностью различны | *** |
| 11 | Окончание проверки. |  | *** |
| 12 | Начало проверки. |  | *** |
| 21 | Выключатель, срабатывающий от давления в тормозной системе | Выключатель открывается при высоком давлении в тормозной системе (НI – измерьте между белым контактом 7 и массой, НII – между черным контактом 11 и массой). | 670 |
| 22 | Потенциометр положения педали газа (расположен под педалью). | Педаль отпущена = 3-4 В, педаль полностью нажата = <3 В. (НI – измерьте между белым контактом 10 и массой, НII – между черным контактом 4 и массой). | 771 |
| 23 | Датчик полодения рулевого колеса. | При медленном вращении руля будет изменяться от 0 до +5 В. НI – измерьте между обоими белыми контактами 6 и 13 и белым контактом 12 (масса), НII – черные контакты 9, 10, 15 и белый контакт 13 отведены для датчика рулевого колеса: два для положения, два оставшихся – для плюся и для массы. | 159 |
| 24 | Датчик скорости автомобиля | НI: R(датчика скорости)=300 Ом, при движении – постоянные (ca) 1,5В на черном контакте 13. НII: измерьта сигнал скорости на белом контакте 11 | 154 |
| 25 | Датчик посадки автомобиля | При изменении посадки автомобиля меняется от 0 до +5 В. НI: измерьте между обоими черными контактами 3 и 4 и массой; НI: измерьте между обоими черными контактами 13 и 14 и массой. | 153 |
| 31 | Электронный клапан мягкой/жесткой подвески. | R=3-5 Ом, при работающем кларане подвеска мягкая. НI: измерьте между черным контактом 9 и массой. НII: измерьте между белым контактом 1 и массой. При активации клапана должно быть 12 В, а затем переменный сигнал в несколько сотен Герц. | 433 |
| 32 | Задний электронный клапан мягкой/жесткой подвески. | Имеется только на подвеска Hydroactive II. R=3-5 Ом, при работающем кларане подвеска мягкая. НII: измерьте между белым контактом 2 и массой. При активации клапана должно быть 12 В, а затем переменный сигнал в несколько сотен Герц. |  |
| 53 | Подача тока на ECU. | НI: проверьте предохранитель 34. НII: проверьте предохранитель 7. |  |
| 54 | Неисправность ECU. |  |  |